## Slide 1
MASS-AI
Milli Akıllı Sayaç Sistemleri İçin
Yapay Zeka Tabanlı Anomali Tespit ve Kaçak Elektrik Sınıflandırma Sistemi
Ömer Burak Koçak
Marmara Üniversitesi — Elektrik-Elektronik Mühendisliği — Mart 2026

## Slide 2
Problem: Türkiye'de Kaçak Elektrik
%28
Kayıp/Kaçak
Oranı (Dicle)
50M
Akıllı Sayaç
Hedefi (2028)
60-80
Milyar ₺
Yıllık Kaçak
Elektrik Kaybı
1 Mart 2026'da başlayan MASS projesi ile 50 milyon sayaç akıllı sayaca dönüşecek.
Ancak bu veriden kaçak tespiti yapacak bir AI altyapısı henüz yok.
MASS-AI bu boşluğu doldurmak için geliştirildi.

## Slide 3
Çözüm: MASS-AI Sistemi
6 AI Model
Supervised, unsupervised ve deep learning yaklaşımları
Gerçek Zamanlı Dashboard
Türkiye haritası, alarmlar, müşteri detay, canlı simülasyon
Context-Aware Tespit
Tatil/bayram false positive'leri akıllıca filtreler
SHAP Açıklanabilirlik
Her müşteri için 'neden kaçak?' açıklaması

## Slide 4
Veri ve Özellik Mühendisliği
Sentetik Veri Seti
2,000 müşteri (konut, ticari, sanayi)
180 gün, 15 dakikalık aralıklar
17,280 ölçüm/müşteri
%12 kaçak oranı (240 müşteri)
5 farklı kaçak senaryosu
300 müşteriye tatil paterni
34+ Özellik
İstatistiksel: ortalama, std, çarpıklık, basıklık
Zamansal: gece/gündüz, hafta içi/sonu, pik saat
Anomali: sıfır ölçüm %, ani değişim oranı
Context-Aware: V-shape skoru, komşu korelasyonu
Tatil: bayram tüketim oranı, standby analizi
Geçiş: düşüş/yükseliş kenarları, dönüş etkisi
Kaçak Senaryoları
Sabit Azaltma | Gece Sıfır | Rastgele Sıfır | Kademeli | Pik Kırpma
Sayaç manipülasyonu | Kablo bypass | Sayaç durdurma | Yavaş hırsızlık | Akım sınırlama

## Slide 5
Model Karşılaştırması
Model | Tip | ROC-AUC | F1 Score | AP
Stacking Ensemble | Meta-Learning | 0.9428 | 0.8727 | 0.9004
Random Forest | Supervised | 0.9461 | 0.8704 | —
XGBoost | Supervised | 0.9322 | 0.8440 | —
Gradient Boosting | Supervised | 0.9380 | 0.8411 | —
Isolation Forest | Unsupervised | 0.8208 | 0.2609 | —
LSTM Autoencoder | Deep Learning | 0.7482* | 0.5600* | —
*Müşteri bazlı değerlendirme
Chart: 
| Stacking | RF | XGBoost | GB | IF | LSTM
ROC-AUC | 0.9428 | 0.9461 | 0.9322 | 0.938 | 0.8208 | 0.7482
F1 Score | 0.8727 | 0.8704 | 0.844 | 0.8411 | 0.2609 | 0.56

## Slide 6
Akıllı Tespit: Tatil vs Kaçak Ayrımı
Problem: Tatile giden müşterinin tüketimi düşer — bu kaçak değil ama model kaçak sanabilir.
Tatil Müşterisi
V-shape patern (düşüş → dönüş)
Buzdolabı tüketimi devam eder
Komşuları da benzer patern gösterir
Tatilden dönünce tüketim artar
Resmi tatillerle örtüşür
Kaçak Müşterisi
Kalıcı düşük veya kademeli azalma
Gece tüketimi tam sıfır olabilir
Komşularından belirgin farklılık
Dönüş yok — düşük kalır
Takvimle ilişkisiz
Sonuç: Context-aware model ROC-AUC 0.9526'ya yükseldi, tatildeki 87 normal müşterinin tamamı doğru sınıflandırıldı (0 false positive)

## Slide 7
Dashboard v2.0 — 5 Sekmeli İzleme Paneli
📊 Genel Bakış
Harita, KPI'lar, risk dağılımı, alarm tablosu
📉 Zaman Serisi
Normal vs kaçak karşılaştırma, 5 kaçak türü grid'i
🧠 Model Performansı
ROC curve, PR curve, confusion matrix, SHAP
🔎 Müşteri Detay
Tüketim profili, günlük toplam, radar grafiği
🔴 Canlı Simülasyon
Akan veri efekti, gerçek zamanlı anomali tespiti
870 satır Streamlit kodu — streamlit run dashboard/app.py

## Slide 8
Ekonomik Etki
20-30
Milyar ₺
Potansiyel Yıllık
Ekonomik Katkı
1:1000+
Maliyet-Fayda
Oranı (ROI)
10x
Saha Ekibi
Verimlilik Artışı
Mevcut durum: Saha ekipleri rastgele denetimle kaçakların %5-10'unu buluyor.
MASS-AI ile: Aynı ekip en şüpheli müşterilere yönlendirilir, 10 kat fazla kaçak yakalanır.
Sistem maliyeti: Yıllık ~5-10 milyon ₺ (bulut sunucu + bakım)
Beklenen getiri: Yıllık 20-30 milyar ₺ kaçak azaltma potansiyeli

## Slide 9
Sonuç ve Yol Haritası
6 farklı ML modeli ile %94+ AUC doğruluk
Context-aware tespit ile tatil false positive çözümü
SHAP ile açıklanabilir karar mekanizması
870 satırlık interaktif Streamlit dashboard
IEEE formatında teknik makale taslağı
Tek komutla çalışan pipeline orchestrator
Ömer Burak Koçak — Marmara Üniversitesi EEE — Mart 2026
github.com/YOUR_USERNAME/mass-ai